# FWA 4410 / FWA 4430

FWA 4410: system 8-czujnikowy, wersja przewodowa

FWA 4430: system 8-czujnikowy, wersja bezprzewodowa

Osiem czujników umożliwia pomiar w zasięgu 360°, co pozwala dodatkowo sprawdzać ustawienie osi tylnej, podczas gdy system sam się kontroluje. Użytkownik otrzymuje informacje o takich wielkościach, jak: zbieżność (całkowita i połówkowa), różnica kąta skrętu kół, odchylenie osi geometrycznej, pochylenie koła, wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, pochylenie sworznia zwrotnicy, przestawienie kół, różnica rozstawu osi, przestawienie osi, przesunięcie osi oraz różnica rozstawu kół.

Technologia wykorzystująca kamery

Zastosowanie nowych, cyfrowych kamer CCD 20° (Charge Coupled Device) przyspiesza pomiar wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Wiele pojazdów można badać z użyciem obrotnic mechanicznych. Jedynie, gdy zachodzi konieczność pomiaru maksymalnego kąta skrętu kół, trzeba skorzystać z obrotnic elektronicznych. Wszystkie nowe FWA dysponują możliwością podłączenia obrotnic elektronicznych. Ponadto wydajność kamer pozwala mierzyć pojazdy o rozstawie osi do 6,50 metra (także dostawczych typu Transporter).

Wiele danych i łatwa obsługa

Baza danych obejmuje około 20 000 pojazdów pochodzących od więcej niż 50 producentów i może być rozszerzana indywidualnie przez użytkownika. Dostępna w opcji aktualizacja pozwala okresowo wprowadzać nowe modele pojazdów. W celu dokonywania korekty geometrii, użytkownik ma do dyspozycji wiele pomocnych wskazówek. Przejrzysty interfejs, o typowej dla Windows strukturze, czyni obsługę programu dziecinnie prostą.

W skład zakresu wyposażenia standardowego wchodzą: wózek Bosch, obrotnice mechaniczne, 4 głowice pomiarowe, uniwersalne zaciski szybkomocujące, komputer, monitor TFT, kolorowa drukarka, blokada pedału hamulca i blokada koła kierownicy, pakiet oprogramowania standardowego z fabrycznymi danymi regulacyjnymi.

.