LOC BLACK 598-20176 300ML

Loctite 598 Uszczelniacz silikonowy (czarny).

http://www.loctite.pl
Szybko utwardzająca się masa uszczelniająca z możliwością wypełniania szczelin do 6mm. Także stosowana jako dodatkowe uszczelnienie uszczelek stałych. Nie powoduje korozji. Nie ma negatywnego wpływu na sondę Lambda. Odporna na wysokie temperatury. Neutralna w stosunku do wszystkich materiałów.

Zastosowanie:
• Uszczelnia przez adhezję, części montować przed utworzeniem się "naskórka" na powierzchni uszczelniacza.
• Do uszczelniania wiotkich i sztywnych misek olejowych.
• Odporna na działanie olejów silnikowych i przekładniowych.
• Nie powoduje korozji.
• Zalecana przez: Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel.
• Temperatura pracy: do +205°C.

Baza: silikon oxymowy
Kolor: czarny
Czyszczenie: Loctte 7063, zmywacz Teroson FL.

Opakowanie: 300 ml