LOC 270 33786 50ML

Loctite 270 - wysokowytrzymałe zabezpieczenie gwintów.

http://www.loctite.pl
Zabezpiecza wysokoobciążone śruby, nakrętki, szpilki przed samoczynnym odkręceniem wskutek wibracji i jednocześnie uszczelnia.
Stosowany do długotrwałych połączeń śrubowych, których się nie demontuje. Demontaż normalnymi narzędziami jest możliwy po podgrzaniu złącza do temperatury +150°C.

Zastosowanie:
• Uszczelnia i chroni przed korozją złącza gwintowe.
• Stosowany do gwintów do M20
• Temperatura pracy: od -55°C do +150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: zielony
Czyszczenie: nadmiar usunąć suchą szmatką

Opakowanie: 10 ml, 50ml