Początek formularza

_______________________________________________________________________

EP

________________________________________________________________________________

Zastosowanie

Mineralny olej przekładniowy zawierający aktywne dodatki EP, o wysokiej wytrzymałości.Castrol EP może być stosowany we wszystkich mechanicznych skrzyniach biegów, które wymagają oleju przekładniowego wg API GL-4. Należy przestrzegać zaleceń producenta przekładni i w związku z tym nie stosować w skrzyniach biegów, dla których wymagane jest GL-5.

________________________________________________________________________________

Podstawowe zalety i korzyści

Dzięki wysokojakościowym olejom bazowym oraz kombinacji aktywnych dodatków EP odznaczają się następującymi zaletami: - niską skłonnością do pienienia, - wysoką wytrzymałością, - małym zużyciem przekładni, - wyśmienitą ochroną antykorozyjną.

________________________________________________________________________________

Specyfikacje

• API Service GL-4 • ZF TE-ML 02A and 17A • MB 235.1 • MAN 341 Typ Z1

________________________________________________________________________________

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywne w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Informacje na ten temat zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dotyczących bezpieczeństwa produktu. Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktów. Castrol i firmy podległe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktów lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed stosowaniem produktów do celów innych niż wymienione, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Castrol.

________________________________________________________________________________

Typowa charakterystyka fizykochemiczna 
________________________________________________________________________________

|  | Metoda testowa | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________

|  |  |  | SAE 80W |
| --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________

| Gęstość w 15°C | ASTM D1298 | Kg/m3 | 883 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lepkośc kinematyczna w 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 9.9 |
| Lepkość kinematyczna w 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 94 |
| Lepkość Brookfielda / -26°C | ASTM D2983 | mPa.s | 150,000 |
| Temperatura płynięcia | ASTM D97 | °C | -30 |
| Temperatura zapłonu (PMCC) | ASTM D93 | °C | 179 |
| Zawartość fosforu | ICP | % mass | 0.07 |

________________________________________________________________________________

Powyższe wyniki uzyskano z normalnymi tolerancjami procesu produkcyjnego, przez co szczegółowa charakterystyka może od powyższych danych nieznacznie odbiegać.

Karta Produktu oraz informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia. Użytkownik ma obowiązek uważnie dobierać produkty i używać ich w sposób bezpieczny, w zakresie zalecanym w danych technicznych, przestrzegając stosownych zasad i przepisów.

Żadne stwierdzenie zamieszczone w tej publikacji nie może być traktowane jako (dane wprost lub zasugerowane) zezwolenie, zalecenie czy też autoryzacja wprowadzania jakichkolwiek innowacji patentowych bez ważnej licencji.

Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty ani uszkodzenia wynikłe z wymienionych w danych technicznych zagrożeń związanych z produktami naftowymi (pod warunkiem, że niniejsze zrzeczenie się nie koliduje z jakimikolwiek ustawowymi prawami przysługującymi Kupującym odnośnie tej grupy produktów).

Castrol Lubricants Sp. z o.o. i Spółka, Sp. Jawna ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Informacja techniczna tel. 022 582 65 00

________________________________________________________________________________

Date Created: 24/05/2006 10:15:30 Last Modified:18/05/2009

Dół formularza